ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« 7 » ноября 2008г.

| Заказчик | МУЗ «Южская центральная районная больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 155630, Ивановская область, г.Южа, ул. Советская, д.13 |
| Адрес электронной почты | uzcrb@mail.ru |
| Источник финансирования закупки | Бюджет Южского муниципального района |
| Наименование и характеристика выполняемых работ | Выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения людей при пожаре для нужд МУЗ «Южская ЦРБ» в соответствии с техническим заданием (приложение №2). |
| Место выполнения работ | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 22 здание взрослой поликлиники. Поэтажные планы можно получить по адресу Заказчика. |
| Срок выполнения работ | До «15» декабря 2008г. |
| Максимальная цена контракта | 499 900 (четыреста девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей |
| Сведения о расходах включённых в цену работ | В цену включена стоимость материалов, работ, оборудования, транспортных расходов на доставку, а также все налоги, пошлины и сборы. Цена муниципального контракта не подлежит изменению. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Предоплата не установлена. Расчёт производится в течении 10 банковских дней после подписания органами Госпожнадзора Акта проверки качества выполненных работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| Обязательные условия | Смета на выполнение работ утверждается Заказчиком. Подрядчик должен иметь: лицензию на выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| Порядок проведения работ, требования к качеству, к безопасности, к результатам выполненных работ | Выполнение работ производится в соответствии с техническим заданием, в рамках действующего законодательства РФ и в соответствии с условиями муниципального контракта (Приложение №3). Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами. Все поставляемые для выполнения работ оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Исполнитель обеспечивает гарантийный срок эксплуатации монтируемого оборудования и при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами. При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, обеспечено надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывоз мусора. |
| Место подачи котировочных заявок | Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.13 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | До 17 часов 00 мин. « 18 » ноября 2008г. |
| Срок подписания победителем контракта | На 6-ой день со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка (оригинал) должна быть составлена в письменной форме в соответствии с Приложением №1 и заверена подписью участника размещения заказа (для юридических и физических лиц) и печатью (для юридических лиц), к котировочной заявке должна прилагаться смета. Указанные документы должны быть оформлены по прилагаемой форме, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверена подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. К котировочной заявке должны прилагаться: 1. Смета; 2. Копия лицензии на выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 3. Копия лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| Контактное лицо по приёму заявок | МУЗ «Южская центральная районная больница» Тел./факс 8 (49347) 21792 |

Главный врач                                                                                                         В.Н. Журавлёв

Приложение № 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»___________2008г.

Изучив направленное Вами извещение на размещение муниципального заказа способом запроса котировок работы по проектированию и монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации и звукового оповещения людей для нужд МУЗ «Южская ЦРБ» в здании взрослой поликлиники, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.22, в соответствии с Вашими требованиями, сроками и порядком платежей на сумму _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между сторонами.

| Наименование участника |  |
| --- | --- |
| Место нахождения участника |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОГРН |  |
| Банковские реквизиты участника |  |
| ФИО руководителя |  |

| Наименование и характеристика выполняемых работ |  |
| --- | --- |

| Стоимость выполняемых работ |  |
| --- | --- |
| Наличие лицензии на выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок |  |
| Предложения о результатах и качестве выполненных работ |  |
| Продолжительность гарантийного срока эксплуатации (в мес.) |  |
| Место выполнения работ |  |
| Срок выполнения работ |  |
| Сведения о включённых в цену расходах |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

К котировочной заявке прилагаем:

1.Смету;

2. Лицензию на выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

3. Лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Должность                                             Подпись                                                    Ф.И.О.

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и монтаж автоматической охранно-пожарной сигнализации и звукового оповещения людей для нужд МУЗ «Южская ЦРБ»

в здании взрослой поликлиники, расположенного по адресу:

Ивановская область, г. Южа, ул. Советская,___

При  проектировании  системы  пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре руководствоваться настоящим техническим заданием, архитектурно-строительными чертежами и планами, а так же следующими документами:

- РД 78.145 - 93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной    сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Пособие к РД 78.145 – 93;

- РД 25.953 - 90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной,   охранной   и   охранно-пожарной   сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»

-НПБ 88-2001 «Установки сигнализации и пожаротушения. Нормы проектирования»;

-НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и пожарной сигнализации»;

-НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией».

Характеристика защищаемого объекта:

- этажность – 2 этажа;

- принудительная вентиляция – отсутствует;

- относительная влажность – 80%.

- назначение помещений – лечебные помещения.

Систему пожарной сигнализации выполнить на базе приемно-контрольного прибора Сигнал-20.

Пожарной сигнализацией оборудуют все помещения, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами (сан. узлы, душевые и т.п.), лестничных клеток.

В качестве пожарных извещателей следует использовать:

- дымовые оптические пожарные извещатели ИПД-3.1М;

- ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ.

Количество пожарных извещателей, устанавливаемых в одном помещении, должно определяться в соответствии с НПБ 88-2001 в зависимости от площади защищаемого помещения и высоты установки извещателей. При этом необходимо соблюдать условие, что в одном защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей. Предусмотреть 10% запас извещателей.

Пожарные извещатели следует разбить на шлейфы с условием, чтобы одним шлейфом защищать не более 5-ти смежных или 10-ти выходящих в общий коридор помещений.

Предусмотреть в проекте систему оповещения людей о пожаре 3 типа по НПБ 104-03, предусматривающую световое, звуковое и речевое оповещение. На путях эвакуации установить световые табло «ВЫХОД». Для звукового и речевого оповещения предусмотреть в проекте установку  системы речевого оповещения «РОКОТ-2» с необходимым количеством громкоговорителей.

При пожаре в автоматическом режиме оповещается персонал с помощью светозвуковых оповещателей АСТРА-10М2. Речевое оповещение включаются после нажатия ручного пожарного извещателя.

Электропитание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должно быть обеспечено по 1-й категории согласно ПУЭ.

Рабочий ввод – сетевое напряжение 220В, 50Гц;

Резервный ввод  – аккумуляторы12В в блоках питания и блоках «РОКОТ-2».

Приложение № 3

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на проектирование и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения людей для нужд МУЗ «Южская ЦРБ»

Ивановская область, г. Южа					            	                 «____» ноября  2008 г.

МУЗ «Южская ЦРБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Журавлёва Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице_________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту именуется «Договор») о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «____»_____________2008г., Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленные Договором сроки за свой риск из своих материалов, собственными силами и средствами работы по проектированию и монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации и звукового оповещения людей в здании взрослой поликлиники МУЗ «Южская ЦРБ», расположенного по адресу: Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.22 в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика и иными документами, являющими  приложением к настоящему контракту, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Подрядчик не вправе, без письменного согласия с Заказчика, привлекать к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц – субподрядчиков.

1.3. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, входят в стоимость настоящего Договора.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.2.  Принимать и оплачивать работы в соответствии с согласованной сторонами сметой и актами приемки выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат. Не является нарушением условий данного Договора и допускается перечисление Подрядчику средств в счет выполненных работ третьими лицами, не являющимися стороной настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.2.  Осуществлять  контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов согласованной сторонами смете.

Несоответствием качества материала является несоответствие:

- марки материала;

- наименования материала

- стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является несоответствие:

- объемов и состава работ;

- действующим требованиям технологии способа производства работ;

- сроков выполнения работ;

- результата работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от согласованной сторонами сметы в течение всего периода действия настоящего Договора, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своими силами, средствами и материалами, качественно выполнить все работы, обусловленные настоящим Договором и сдать их в установленном порядке в срок, предусмотренный п. 3.1.настоящего Договора.

2.3.2. Поставить на место проведения работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, конструкции, комплектующие изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение  в период проведения работ (до момента сдачи объекта Заказчику по акту) в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все   поставляемые   материалы,  оборудование и прочее,  должны   иметь   соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы,   удостоверяющие их качественные характеристики, стоимость, происхождение и номенклатуру. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть   предоставлены  другой  стороне  за  2 (два)  дня  до начала производства   работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья граждан, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, обеспечить надлежащее санитарное состояние мест проведения работ, вывезти до   приемки  работ, принадлежащие ему   оборудование,   инвентарь,   инструменты,   материалы и строительный мусор, а также произвести уборку объекта.

2.3.4. Обеспечить сдачу работ Заказчику. На момент сдачи работ передать Заказчику всю необходимую документацию.

2.3.5. Своевременно документально подтверждать понесенные расходы, связанные с выполнением настоящего Договора.

2.3.6. Письменно извещать Заказчика о дате приемки работ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

2.3.7. Своими силами и за счет собственных средств устранить в согласованный сторонами срок все выявленные в ходе приемки работ недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

2.3.8. Обеспечить: производство работ в полном соответствии со сметой, техническим заданием, предписаниями Заказчика, строительными нормами и правилами.

2.3.9. Подрядчик  обязан  немедленно  известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных   обстоятельств,   угрожающих   годности  или  прочности   результатов   выполняемой   работы  либо  создающих  невозможность  ее   завершения в срок.

III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.  Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами в следующие сроки:

- начало работ: не позднее трёх дней с момента заключения Договора;

- окончание работы: «____»______________2008г.

( устанавливается по итогам проведения запроса котировок, но не позднее «15»декабря 2008г.)

3.2. Окончание работ включает в себя сдачу объекта Заказчику.

IV. ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик организует приемку результатов работ в соответствии с действующими на момент приемки нормами и правилами.

4.2. Приемка выполненных работ оформляется по окончании  работ путем подписания представителем Заказчика, актов КС-2,  КС-3 представляемых Подрядчиком  в 3-х дневный срок с момента завершения работ.

4.3. Работы, внесенные в акт приемки КС-2, считаются надлежаще оформленными и принятыми после подписания акта представителями сторон и заверения  печатями сторон.

4.4. Заказчик рассматривает представленные акты и справки в срок не более 5 рабочих дней и, в случае отсутствия недостатков, подписывает их.

4.5. Замечания по составлению актов и недостатки в выполненных работах и прилагаемой документации должны быть письменно оговорены Заказчиком.

4.6 .   При  отказе  от   подписания  акта  кем-либо  из сторон об этом делается отметка в акте.

Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся лицом в акте либо для   этого составляется отдельный документ.

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае обнаружения устранимых недостатков в работах и документации Заказчик подписывает акт после их устранения Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком проведение мероприятий, удешевляющих работы. Не допускается проведение работ, если их реализация ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

V. РАСЧЁТЫ ПО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (____________________________________________________________________________) рублей.

(определяется по результатам проведения запроса котировок и не может быть более 499 900 рублей)

Настоящая стоимость является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

5.2. В стоимость работ, предусмотренную п.5.1. Договора, включаются налоги, стоимость работ, материалов, оборудования, затраты на вывоз мусора и прочие расходы.

5.3. Все расчеты между сторонами осуществляются платежными поручениями.

5.4. Оплата по настоящему Договору в течении 10 банковских дней после подписания органами Госпожнадзора  Акта проверки качества выполненных работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

5.5. При оплате принятых по Договору работ Заказчик обязан указывать в своих платежных поручениях номера актов сдачи-приемки выполненных работ, Договора, дату и назначение платежа.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном порядке.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путём переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.  В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,  назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, согласно действующего законодательства.

7.2. Способом обеспечения исполнения обязательств сторон по настоящему Договору является  неустойка. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику   неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день  несвоевременного исполнения  от стоимости работ по настоящему договору. При нарушении  Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего контракта. При нарушении  условий оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа от неуплаченной суммы.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,  следующего со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в указанный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату  Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении к настоящему  договору.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, в том числе объекта производства работ, материалов и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с осуществлением обязательств по Договору.

7.6.  Выплата  неустойки  и возмещение  убытков  не  освобождают   сторону,  нарушившую  Договор,  от  исполнения  своих  обязательств  в   натуре.

VIII. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации объекта устанавливается не менее срока, установленного строительными нормами и правилами и составляет____мес.

8.2. Если при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  в место и ко времени, указанном в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

IX. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор является муниципальным контрактом и заключается в результате проведения запроса котировок с победителем.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств по договору

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором  стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

9.6. Все приложения и иная документация, подписанная сторонами, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

X. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МУЗ «Южская ЦРБ»

155630, Ивановская область, г. Южа ул. Советская, д.13

ИНН: 3726001289  БИК: 042406001

Р/сч: 40204810217050310042  в  ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области  г. Иваново

Подрядчик:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

XI.  ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                         		         Подрядчик:

Главный врач МУЗ «Южская ЦРБ»		         ______________________________

________________В.Н. Журавлёв			         ________________  _____________

(подпись)                                        			                            (подпись)                               (ф. и. о)

«_____»________________2008 г.                                  «_____»__________________2008 г.

М.П.                                              			                         М.П.